## Slide 1
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 16. 9. 2013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_E
Ročník: II
Základy techniky
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání - Technická příprava
Vzdělávací obor: Základy techniky
Tematický okruh: Elektrotechnika
Téma: Elektrické napětí
Metodický list/anotace:
Energie vody a elektrická energie – připodobnění.
Vznik elektrického pole a konání práce elektrickým polem.
Definice napětí 1 V a výpočet elektrického napětí.

## Slide 2: Elektrické napětí
► Energie a elektrické napětí
► Přeměna potenciální energie vody v elektrickou energii
► Vznik elektrického napětí
► Silová pole konají práci
► Elektrické napětí 1 V
► Elektrické napětí - výpočet
Obr. 1

## Slide 3: Energie a elektrická energie
V naplněné přehradní nádrži se ukrývá energie
stejně jako v nabitému elektrickému akumulátoru.
Elektrický akumulátor je zařízení, který přeměňuje uloženou chemickou energii na elektrickou energii.
Elektrický akumulátor je zdrojem elektrického napětí. Příčinou elektrického napětí je rozdílnost el. nábojů na kladné a záporné elektrodě, v důsledku chemických procesů.
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Rozdíl potenciálů – napětí 1,5 V
+
-
+
-
Napětí vzniká
mezi dvěma body, místy, elektrodami.

## Slide 4: Přeměna potenciální energie vody v elektrickou energii
A - hladina přehradní nádrže
B - Budova elektrárny
C - turbína, kolem ní rozváděcí kolo a pod ní odtokový kanál
D - generátor na společné ose s turbínou
E - česle a uzávěr
F - přívodní kanál
G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sítě
H - odtok
Obr. 5

## Slide 5: Vznik elektrické napětí
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
elektrické napětí
elektrické napětí
elektrické napětí
+
-
Elektrické napětí vzniká mezi místy s odlišným elektrickým nábojem, nebo s odlišnou velikostí stejného druhu el. náboje.
Nebo-li
mezi místy s různým potenciálem vzniká elektrické napětí.

## Slide 6: Silová pole konají práci
práci koná silové pole, potenciální energie se zmenšuje
práci koná vnější síla, proti směru silového pole, potenciální energie se zvětšuje
2
1
Obdoba nabíjení baterie
Obdoba
naplňování nádrže
H2O
H2O
Obdoba vybíjení baterie
Obdoba vypouštění nádrže
Obr. 6

## Slide 7: Elektrické napětí 1 V
+
+
+
siločára
nulová hladina
(uzemněno)
kladný elektrický náboj
Rozdíl potenciálů dvou míst elektrického pole se nazývá elektrické napětí .
Elektrické pole má v daném místě potenciál 1 V, jestliže se při přenosu náboje 1 C z daného místa pole na povrch Země vykoná práce 1 J.
1 V
rozdíl potenciálových hladin
Místo kde je nadbytek elektronů nazýváme záporný pól, místo s nedostatkem elektronů (nebo menším počtem elektronů) nazýváme kladný pól. Mezi těmito body se vytvořilo napětí.
Napětí může vzniknout i mezi místy s rozdílným kladným nábojem. Místo s menším kladným elektrickým nábojem se chová jako záporný pól.
Elektrický proud bude obvodem protékat dokud bude trvat elektrické napětí.
nebo také
U [ V ]
Obr. 7
1 C
práce
1 J

## Slide 8: Elektrické napětí - výpočet
Elektrické napětí můžeme určit jako podíl práce W vykonané při přemisťování
elektrického náboje q z bodu A do bodu B:
Elektrické napětí definujeme jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body elektrického pole.
Obr. 8
U
A
B
d

## Slide 9: Citace
Obr. 1 HANS. Flash, Teslův Transformátor - Volně dostupný obrázek - 113310 [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/flash-tesl%C5%AFv-transform%C3%A1tor-113310/
Obr. 2 PUBLICDOMAINPICTURES. Přehrada, Přetečení, Voda, Energie - Volně dostupný obrázek - 20765 [online]. [cit. 13.11.2013]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/p%C5%99ehrada-p%C5%99ete%C4%8Den%C3%AD-voda-energie-20765/
Obr. 3 NEMO. Kreslený Film, Baterie, Elektronika - Volně dostupný obrázek - 26614 [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/kreslen%C3%BD-film-baterie-elektronika-26614/
Obr. 4, 6, 7 Archiv autora
Obr. 5 TOMIA. Soubor:Hydroelectric dam-letters.svg – Wikipedie [online]. [cit. 16.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydroelectric_dam-letters.svg
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 16.9.2013]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Literatura