## Slide 1
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 13. 9. 2013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_ZT_E
Ročník: II
Základy techniky
Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání - Technická příprava
Vzdělávací obor: Základy techniky
Tematický okruh: Elektrotechnika
Téma: Elektrický odpor
Metodický list/anotace:
Elektrický odpor jako pasivní součástka obvodu, závislost na délce, průřezu a materiálu.
Vliv teploty na elektrický odpor látky.
Dvě funkce reostatu, regulátor proudu a dělič napětí.
Elektrická vodivost jako převrácená hodnota elektrického odporu.

## Slide 2: Elektrický odpor
► Elektrický odpor - rezistence
► Výpočet
► Měrný odpor - rezistivita
► Odpor látek v závislosti na teplotě
► Rezistor a reostat
► Elektrická vodivost
Obr. 1
Obr. 2

## Slide 3: Elektrický odpor - rezistence
přirozená vlastnost látky, bránit v průchodu volným částicím s elektrickým nábojem.
značka
jednotka
R
výpočty
z vlastností materiálu
z Ohmova zákona
S
Notes: 875 517

## Slide 4: Výpočet
Elektrický odpor vodiče je přibližně 10 .
Ověření jednotky

## Slide 5: Měrný odpor - rezistivita
MFCHT str. 172
 | ϱ [μΩm] | převeďte
měď | 0,0172 | 1,72 ∙ 10-8 Ωm
stříbro | 0,0159 | 
zlato | 0,0206 | 
hliník | 0,25 | 
železo | 0,098 | 
Otázky
proč používáme na kontakty zlato a ne stříbro, když stříbro má mešní měrný odpor?
Proč se odstoupilo od používání hliníkových drátů, přestože měď je dražší?

## Slide 6: Odpor látek v závislosti na teplotě
zjištěno experimentálně v laboratořích
pro uhlík
pro většinu kovů
odpor s teplotou roste
odpor s teplotou klesá

## Slide 7: Rezistor a reostat
rezistory (odpory)
reostaty
neměnný – fixní – elektrický odpor
regulovatelný elektrický odpor
regulace napětí
regulace proudu
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 4

## Slide 8: Elektrická vodivost
Vodič má tolikrát větší vodivost, kolikrát je menší jeho odpor.
Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.
Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích.
Čím větší je vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí. Dobrý vodič má vysokou hodnotu vodivosti, špatný vodič má nízkou hodnotu vodivosti.

## Slide 9: Citace
Obr. 1 NEMO. Elektronický, Elektronika - Volně dostupný obrázek - 32290 [online]. [cit. 13.9.2013]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/elektronick%C3%BD-elektronika-elektrick%C3%A9-32290/
Obr. 2 HONINA. Soubor:Resistors-photo.JPG – Wikipedie [online]. [cit. 13.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Resistors-photo.JPG
Obr. 3, 4 Archiv autora
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 13.9.2013]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Literatura