## Slide 1
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 12. 2012
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_B
Ročník: I.
Fyzika
Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání
Vzdělávací obor: Fyzika
Tematický okruh: Mechanika
Téma: Účinnost stroje
Metodický list/anotace:
Diskuze o účinnosti uvádí téma. Další snímek shrnuje vyvozené rovnice pro výpočet účinnosti.
Řešené příklady uvádí do problematiky výpočtu účinnosti. První řešený příklad využívá znalosti goniometrické funkce cosinus.

## Slide 2: Účinnost stroje
► Účinnost
► Výpočet účinnosti
► Řešený příklad 1.
► Řešený příklad 2.
Obr. 1

## Slide 3: Účinnost
Obr. 2
Pouze část vydané energie se přemění v užitečnou práci, tomto v případě v pohyb.
překonání odporu prostředí a tření
vnitřní tření
výfukové plyny, ztráta tepelné energie
Obr. 3
Dokážete vyjmenovat ztráty?
Notes: 875 517

## Slide 4: Výpočet účinnosti
Vykonaná užitečná práce (využitá energie) je vždy menší než vykonaná celková práce (energie dodaná).
rovnice
jednotky
Účinnost je bezrozměrné číslo.
účinnost je vždy menší než 1
Po vynásobení 100
je účinnost vyjádřená v procentech.
příkon
výkon
Žádný stroj ani organismus není schopen pracovat se 100 % využitím své energie.
éta

## Slide 5: Řešený příklad 1.
Těleso je taženo silou 500 N. Směr síly svírá se směrem pohybu 25°. Jaká je účinnost působící síly?
Při odvozování účinnosti jsme dospěli k rovnici, kterou vyjadřujeme účinnost nejen příkonem a výkonem, vykonanou a využitou prací, ale i působící a využitou silou. Tím se nám celé řešení velmi zjednoduší.
při jakém úhlu bude účinnost 50% ?
při úhlu 90° očekáváme účinnost 0%
použijeme upravenou rovnici
vysvětlete
Obr. 4

## Slide 6: Řešený příklad 2.
Jak velkou silou budeme zvedat náklad na pevné kladce o hmotnosti 50 kg, jestliže účinnost kladky
je 90% (tření v ose kladky)
Obr. 5
při účinnosti
rovnováha na kladce
Drhnoucí osa kladky si vyžádá vyvinout sílu 555,6 N.

## Slide 7: Citace
Obr. 1 GERALT, Geralt. Demolice, Práce, Rypadla - Volně dostupný obrázek - 75463 [online]. [cit. 5.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/demolice-pr%C3%A1ce-rypadla-stavebnictv%C3%AD-75463/
Obr. 2 GREGOR. Hdr, Ozubená Kola, Barva - Volně dostupný obrázek - 94448 [online]. [cit. 5.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/hdr-ozuben%C3%A1-kola-barva-mechanick%C3%BD-94448/
Obr. 3 PUBLICDOMAINPICTURES. Aqua, Účinek, Auto, Jízdy, Ovladač - Volně dostupný obrázek - 83008 [online]. [cit. 5.12.2012]. Dostupný na WWW: http://pixabay.com/cs/aqua-%C3%BA%C4%8Dinek-auto-j%C3%ADzdy-ovlada%C4%8D-83008/
Obr. 4, 5 Archiv autora
SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1996, 497 s. ISBN 80-719-6006-3.
KOLEKTIV KATEDRY FYZIKY VŠZ V PRAZE. Fyzika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství n. p., 1964, 521 s. Učební texty vysokých škol: Fakulta mechanizace, 1043-3551.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 5.12.2012]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Literatura